Fogo FM 20ACG

| Общие данные | Марка | Fogo |
| --- | --- | --- |
|  | Модель | FM20 ACG |
|  | Исполнение | Шумоизолирующий кожух |
|  | Страна производитель | Польша |
|  | Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP) | 20,0 / 16,0 |
|  | Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP) | 22,0 / 17,6 |
|  | Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 |
|  | Номинальная сила тока, А | 28,9 |
|  | Уровень звукового давления (для 7 м) c промышленным глушителем (при уровне демпфирования 12-15 дБА), (дБА) | 62,5 ± 2,0 |
| Двигатель | Производитель | Mitsubishi (Япония) |
|  | Модель | S4Q2-Z361SD |
|  | Уровень выхлопа | Stage IIIA |
|  | Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный |
|  | Основная мощность Prime, кВт | 19,6 |
|  | Резервная мощность Standby, кВт | 21,5 |
|  | Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
|  | Вид наддува воздуха | Без наддува (атмосферный) |
|  | Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
|  | Охлаждение | Жидкостное |
|  | Вид топлива | Дизельное топливо |
|  | Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
|  | Регулятор частоты вращения двигателя | Механический |
|  | Расход топлива при нагрузке 110% | 7,1 |
|  | Расход топлива при нагрузке 100% | 6,3 |
|  | Расход топлива при нагрузке 75% | 4,7 |
|  | Расход топлива при нагрузке 50% | 3,5 |
|  | Электрическая система, В | 12 |
|  | Общий объем масла, л | 6,5 |
|  | Общий объем антифриза, л | 4,0 |
| Генератор | Производитель | Sincro (Италия) |
|  | Модель | SK160MB |
|  | Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный |
|  | Количество обмоток | 4 |
|  | Выходное напряжение, В | 400/230 |
|  | Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
|  | Ток короткого замыкания | > 300 % в течении 10 с |
|  | Стабильность выходного напряжения, % | +/- 1 |
|  | Регулятор выходного напряжения | Электронный AVR |
|  | Уровень технической защиты | IP 23 |
| Вес и габариты | Длина, мм | 1954 |
|  | Ширина, мм | 1006 |
|  | Высота, мм | 1435 |
|  | Сухой вес, кг | 730 |
|  | Емкость стандартного топливного бака, л | 140 |