Fogo FS 380AG

| Общие данные | Марка | Fogo |
| --- | --- | --- |
|  | Модель | FI380AG |
|  | Исполнение | Открытое |
|  | Страна производитель | Польша |
|  | Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP) | 374,0 / 299,0 |
|  | Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP) | 411,0 / 329,0 |
|  | Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 |
|  | Номинальная сила тока, А | 539,0 |
|  | Уровень звукового давления (для 7 м) c промышленным глушителем (при уровне демпфирования 12-15 дБА), (дБА) |  |
| Двигатель | Производитель | Scania (Швеция) |
|  | Модель | DC13 072A 02-11 |
|  | Уровень выхлопа | Без выбросов |
|  | Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный |
|  | Основная мощность Prime, кВт | 320,0 |
|  | Резервная мощность Standby, кВт | 350,0 |
|  | Система впрыска топлива | Прямой впрыск, насос-форсунки Scania PDE |
|  | Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа "воздух-воздух" |
|  | Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
|  | Охлаждение | Жидкостное |
|  | Вид топлива | Дизельное топливо |
|  | Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
|  | Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный |
|  | Расход топлива при нагрузке 110% | 78,0 |
|  | Расход топлива при нагрузке 100% | 70,6 |
|  | Расход топлива при нагрузке 75% | 53,6 |
|  | Расход топлива при нагрузке 50% | 37,2 |
|  | Электрическая система, В | 24 |
|  | Общий объем масла, л | 36,0 |
|  | Общий объем антифриза, л | 38,0 |
| Генератор | Производитель | Sincro (Хорватия) |
|  | Модель | SK315SM |
|  | Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный |
|  | Количество обмоток | 6 |
|  | Выходное напряжение, В | 400/230 |
|  | Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
|  | Ток короткого замыкания | > 300 % в течении 10 с |
|  | Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 |
|  | Регулятор выходного напряжения | Цифровой AVR |
|  | Уровень технической защиты | IP 23 |
| Вес и габариты | Длина, мм | 3464 |
|  | Ширина, мм | 1242 |
|  | Высота, мм | 2157 |
|  | Сухой вес, кг | 2910 |
|  | Емкость стандартного топливного бака, л | 740 |