Fogo FS 650ACG

| Общие данные | Марка | Fogo |
| --- | --- | --- |
|  | Модель | FS650ACG |
|  | Исполнение | Шумоизолирующий кожух |
|  | Страна производитель | Польша |
|  | Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP) | 650,0 / 520,0 |
|  | Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP) | 715,0 / 572,0 |
|  | Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 |
|  | Номинальная сила тока, А | 938,0 |
|  | Уровень звукового давления (для 7 м) c промышленным глушителем (при уровне демпфирования 12-15 дБА), (дБА) | ~ 75 |
| Двигатель | Производитель | Scania (Швеция) |
|  | Модель | DC16 078A 02-42 |
|  | Уровень выхлопа | Без выбросов |
|  | Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный |
|  | Основная мощность Prime, кВт | 533,0 |
|  | Резервная мощность Standby, кВт | 609,0 |
|  | Система впрыска топлива | Прямой впрыск, Scania XPI (Common-Rail) |
|  | Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа "воздух-воздух" |
|  | Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
|  | Охлаждение | Жидкостное |
|  | Вид топлива | Дизельное топливо |
|  | Количество, расположение цилиндров | 8, V-образный |
|  | Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный |
|  | Расход топлива при нагрузке 110% | 143,4 |
|  | Расход топлива при нагрузке 100% | 124,7 |
|  | Расход топлива при нагрузке 75% | 98,0 |
|  | Расход топлива при нагрузке 50% | 67,9 |
|  | Электрическая система, В | 24 |
|  | Общий объем масла, л | 48,0 |
|  | Общий объем антифриза, л | 68,0 |
| Генератор | Производитель | Sincro (Хорватия) |
|  | Модель | SK355LM |
|  | Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный |
|  | Количество обмоток | 6 |
|  | Выходное напряжение, В | 400/230 |
|  | Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
|  | Ток короткого замыкания | > 300 % в течении 10 с |
|  | Стабильность выходного напряжения, % | +/- 0,25 |
|  | Регулятор выходного напряжения | Цифровой AVR |
|  | Уровень технической защиты | IP 23 |
| Вес и габариты | Длина, мм | 4560 |
|  | Ширина, мм | 1961 |
|  | Высота, мм | 2521 |
|  | Сухой вес, кг | 5730 |
|  | Емкость стандартного топливного бака, л | 990 |