Fogo FV 130AG

| Общие данные | Марка | Fogo |
| --- | --- | --- |
|  | Модель | FV130AG |
|  | Исполнение | Открытое |
|  | Страна производитель | Польша |
|  | Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP) | 128,0 / 103,0 |
|  | Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP) | 141,0 / 113,0 |
|  | Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 |
|  | Номинальная сила тока, А | 185,0 |
|  | Уровень звукового давления (для 7 м) c промышленным глушителем (при уровне демпфирования 12-15 дБА), (дБА) | 86,7 ± 2,2 |
| Двигатель | Производитель | Volvo (Германия) |
|  | Модель | TAD532GE |
|  | Уровень выхлопа | Stage II |
|  | Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный |
|  | Основная мощность Prime, кВт | 112,0 |
|  | Резервная мощность Standby, кВт | 125,0 |
|  | Система впрыска топлива | Прямой впрыск, раздельные насос-форсунки с электронным управлением |
|  | Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа "воздух-воздух" |
|  | Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
|  | Охлаждение | Жидкостное |
|  | Вид топлива | Дизельное топливо |
|  | Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
|  | Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный |
|  | Расход топлива при нагрузке 110% | 32,8 |
|  | Расход топлива при нагрузке 100% | 29,6 |
|  | Расход топлива при нагрузке 75% | 21,8 |
|  | Расход топлива при нагрузке 50% | 14,7 |
|  | Электрическая система, В | 12 |
|  | Общий объем масла, л | 13,0 |
|  | Общий объем антифриза, л | 20,2 |
| Генератор | Производитель | Sincro (Хорватия) |
|  | Модель | SK225LM |
|  | Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный |
|  | Количество обмоток | 6 |
|  | Выходное напряжение, В | 400/230 |
|  | Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
|  | Ток короткого замыкания | > 300 % в течении 10 с |
|  | Стабильность выходного напряжения, % | +/- 1 |
|  | Регулятор выходного напряжения | Электронный AVR |
|  | Уровень технической защиты | IP 23 |
| Вес и габариты | Длина, мм | 2720 |
|  | Ширина, мм | 986 |
|  | Высота, мм | 1726 |
|  | Сухой вес, кг | 1340 |
|  | Емкость стандартного топливного бака, л | 500 |